## Slide 1
Здравствуйте, учащиеся группы 1.1!
Задание для самообучения!
Изучить тему «Свойства пластмасс», законспектировать основные моменты! Для закрепления изученного материала, выполнить предложенный тест!
Вопросы и выполненные задания отправляем мне на почту yanukovich_y@bk.ru!

## Slide 2: Свойства пластмасс

## Slide 3
Свойства различных пластмасс обусловлены видом полимера, типом наполнителя, способом производства, содержанием добавок и другими факторами.

## Slide 4
Пластмассы обладают физико-механическими свойствами, которые значительно преобладают над распространенными традиционными строительными материалами.

## Slide 5
Плотность пластмасс чаще всего находится в пределах 900…1800 кг/м3. Пластмассы легче алюминия в 2 раза и в 5-6 раз легче стали. Замена металлов, древесины и силикатных материалов пластмассовыми или комбинированными снижает массу конструкции, уменьшает расход материалов на их изготовление, сокращает трудоемкость установки и т.д.

## Slide 6
Прочность пластмасс различна. Предел прочности при сжатии пластмасс во многом зависит от наполнителя. Так, с порошкообразными наполнителями – 100…150 МПа, со стекловолокнистым достигает 400 МПа. По прочности отдельные пластмассы превосходят бетон, кирпич, древесину и др.

## Slide 7
Характерная особенность пластмасс заключается в том, что наряду с высокой прочностью при сжатии они имеют еще более высокую прочность при растяжении и изгибе.

## Slide 8
Пластмассы имеют низкую теплопроводность, высокую водостойкость и водонепроницаемость, универсальную химическую стойкость, высокие электроизоляционные свойства, гигиеничность и декоративность.

## Slide 9
Пластмассы обладают малой истираемостью, хорошими изоляционными качествами, стойкостью к коррозионным воздействиям, долговечностью. Отдельные пластмассы характеризуются прозрачностью и обладают высокими оптическими свойствами, а также способностью образовывать тонкие пленки и защитные покрытия.

## Slide 10
Легкая свариваемость многих материалов из пластмасс дает возможность производить механизированную сборку отдельных элементов. Пластмассы легко обрабатывать, пилить, строгать, сверлить. Хорошая окрашиваемость пластмасс по всей толще изделия исключает дополнительную их отделку.

## Slide 11
Теплопроводность пластмасс зависит от их пористости. Пластмассы с наполнителями минеральных или металлических порошков, графитов, минеральными волокнами более теплопроводны.

## Slide 12
Пластмассы обладают высокой химической стойкостью по отношению к воде, кислотам, растворам солей и органическими растворителями.

## Slide 13
Химическая стойкость пластмасс позволяет использовать их для защиты от коррозии строительных конструкций, технологического оборудования и др.

## Slide 14
Важным и ценным свойствам пластмасс является легкость их технологической переработки – возможность придавать изделиям разнообразные формы.

## Slide 15
К недостаткам пластмасс относятся их низкая теплоемкость (80…150°С) и огнестойкость. Это касается большинства пластмасс, за исключением кремнийорганических политетрафторэтиленовых, которые могут эксплуатироваться при температуре до 360°. С течением времени пластмассы изменяют свойства. Они более чувствительны к воздействию температуры и знакопеременным нагрузкам.

## Slide 16
Большинство пластмасс относится к сгораемым материалам, т.е. способным к самостоятельному горению и тлению после удаления источника огня в течение более 1 минуты с потерей массы более 20%.

## Slide 17
При длительном действии напряжений пластмассы склонны к необратимой деформации – ползучести, которая резко возрастает с повышением температуры.

## Slide 18
Ползучесть многих пластмассовых изделий, деталей отрицательно сказывается на их эксплуатационных свойствах: могут развивать деформации.

## Slide 19
Для полимерных материалов, применяемых для внутренней облицовки стен, потолков, покрытия полов, особенно важны токсикологические и гигиенические характеристики пластмасс.