## Slide 1
Здравствуйте, учащиеся группы 1.5!
Задание для самообучения!
Изучить тему ,,Охрана труда при производстве монтажа строительных конструкций», законспектировать основные моменты!
Вопросы и выполненные задания отправляем мне на почту yanukovich_y@bk.ru!

## Slide 2: Охрана труда при производстве монтажа строительных конструкций

## Slide 3
Основные причины несчастных случаев, основные причины травматизма при производстве монтажных работ
нарушение требований безопасности к организации рабочего места
нарушение требований безопасности труда и правил внутреннего распорядка работающими
несоответствие технического состояния оборудования, инструмента и приспособлений требованиям безопасности
причины организационного характера

## Slide 4
Вредные производственные факторы при производстве монтажных работ
движущиеся машины и механизмы
перемещаемые машинами изделия, конструкции и материалы
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования
повышенная запыленность и влажность воздуха рабочей зоны

## Slide 5
повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте
опасные зоны вблизи котлованов, траншей и других перепадов по высоте, мест, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами
Работы на высоте
Падающие предметы
Электрический ток

## Slide 6
Техника безопасности при производстве монтажных работ

## Slide 7
Монтаж конструкций зданий и сооружений следует производить в соответствии с требованиями «Техники безопасности в строительстве». Ниже приведены общие указания, которые необходимо соблюдать при монтаже зданий и сооружений.

## Slide 8
Монтажники, имеющие стаж работы менее года и разряд ниже 3, к работе на высоте не допускаются.

## Slide 9
Рабочие всех специальностей, назначаемые для работы на высоте (монтажники, такелажники, слесари, плотники, электросварщики), к производству работ допускаются только с предохранительными поясами, которые предварительно проверяют и испытывают.

## Slide 10
При монтаже крупноразмерных элементов и конструкций многоэтажных зданий перемещение рабочих по навесным лестницам разрешается только в пределах двух этажей. Одновременно с монтажом конструкций каркаса должен осуществляться монтаж постоянных лестниц и лифтов.

## Slide 11
Смонтированные междуэтажные перекрытия зданий до монтажа наружных стен следующего этажа следует ограждать перилами высотой не менее 1 м с бортовым и средним промежуточным ограждениями. Рабочие места необходимо оборудовать приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.

## Slide 12
Запрещается пребывание людей под этажами, где осуществляются строительно-монтажные работы (в одной захватке), а также в зоне перемещения элементов и конструкций кранами.

## Slide 13
Монтажные и верхолазные работы на открытом воздухе -при силе ветра шесть баллов и более, гололедице, сильном снегопаде и дожде не допускаются. При монтаже вертикальных глухих панелей работа прекращается при ветре в пять баллов.

## Slide 14
Кроме общих указаний при монтаже сборных конструкций необходимо выполнять ряд дополнительных требований, зависящих от конструктивных особенностей зданий и сооружений. При монтаже сборных конструкций промышленных зданий необходимо следующее.

## Slide 15
В целях безопасности выполнения операций по строповке элементов сборных конструкций в штабелях следует их укладывать с прокладками, позволяющими подводить строп без поворота (кантовки) или приподнятая элементов.

## Slide 16
Закладные петли для строповки элементов сборных железобетонных конструкций должны быть изготовлены из мягкой стали и иметь трехкратный запас прочности. Запрещается сгибать закладные петли до установки элементов в проектное положение.

## Slide 17
Строповку сборных железобетонных элементов следует производить по заранее разработанным схемам. Применять механические захваты с пневмоприсосами без приспособлений, исключающих падение поднимаемых элементов, не разрешается.

## Slide 18
Монтаж сборных железобетонных конструкций каждого последующего этажа допускается лишь после окончания монтажа перекрытия предыдущего, а также всех работ по укреплению, сварке и замоноличиванию узлов. Оставляемые в перекрытиях проемы и отверстия следует закрывать настилом или ограждать.

## Slide 19
Сварку и замоноличивание узлов установленных железобетонных конструкций необходимо производить с перекрытий, огражденных у рабочего места, передвижных подмостей с огражденными площадками или подвесных люлек.

## Slide 20
Монтаж зданий из крупноразмерных элементов производится в соответствии с проектом производства работ, который должен содержать следующие решения по технике безопасности:
а) организация рабочих мест;
б) последовательность технологических операций,
в) методы и приспособления для безопасной работы монтажников,
г) расположение и зоны действия монтажных механизмов,
д) способы складирования строительных материалов и элементов-здания.

## Slide 21
Опасная зона, в которой ведется монтаж, должна быть обозначена предупредительными знаками.

## Slide 22
Все открытые проемы и опасные места в зоне монтажа должны иметь ограждения. Монтаж конструкций каждого последующего этажа или яруса можно производить только после надежного закрепления всех конструкций предыдущего.

## Slide 23
Строповка элементов должна исключать возможность падения груза; она производится по схемам, составленным с учетом прочности и устойчивости поднимаемых конструкций при монтажных нагрузках.

## Slide 24
Все сигналы подаются машинисту крана одним лицом — бригадиром или звеньевым, только сигнал «стоп» может быть подан любым работником, заметившим опасность.

## Slide 25
В особо ответственных случаях сигналы должен подавать мастер или производитель работ. В любых случаях машинист крана-должен знать, чьим командам он подчиняется.

## Slide 26
Перемещение и монтаж конструкций над перекрытиями, под которыми находятся люди, допускается только в исключительных случаях по письменному распоряжению главного инженера.

## Slide 27
При разрыве между горизонтами монтажных и других строительных работ менее пяти зтажей совмещение этих работ по одной вертикали запрещается.

## Slide 28
Запрещается монтажникам находиться под грузом, а крановщику перемещать груз над людьми.

## Slide 29
Во время перемещения конструкция должна удерживаться от раскачивания и вращения оттяжками.

## Slide 30
Расстроповка конструкций допускается только после прочного и устойчивого их закрепления.

## Slide 31
Для установки и временного закрепления элементов, сварки и заделки швов монтажники должны быть обеспечены подмостями или люльками.

## Slide 32
Запрещается пребывание людей на конструкциях во время их монтажа и хождение по установленным элементам, не имеющим ограждений.

## Slide 33
Переход по балке, ригелю или ферме разрешается только в том случае, если монтажник пристегнут карабином к предохранительному канату, натянутому вдоль элемента.

## Slide 34
Монтажные работы должны быть прекращены при силе ветра больше 6 баллов, при гололедице, сильном снегопаде, дожде к грозе.

## Slide 35
Вопросы
Назовите общие правила охраны труда при монтаже строительных конструкций?
Назовите основные причины несчастных случаев иосновные причины травматизма при производстве монтажных работ?
Перечислите вредные производственные факторы при производстве монтажных работ?