## Slide 1
Здравствуйте, учащиеся группы 1.1!
Задание для самообучения!
Продолжить Изучение темы ,,Охрана труда при производстве малярных и обойных работ», законспектировать основные моменты!
Вопросы и выполненные задания отправляем мне на почту yanukovich_y@bk.ru!

## Slide 2: Охрана труда при производстве малярных и обойных работ

## Slide 3: Техника безопасности при выполнении малярных работ

## Slide 4
Если малярные работы проводятся в помещении с открытой электропроводкой, то, прежде всего, перед тем как начать работы, данное помещение необходимо обесточить.

## Slide 5
Все внутренние малярные работы должны выполняться при открытых окнах или при наличии принудительной вентиляции.

## Slide 6
На всех банках с прозрачными или цветными жидкостями должны быть этикетки с указанием названий данных жидкостей.

## Slide 7
Так как малярные работы во многих случаях проводятся на высоте, причем довольно длительное время, стоит позаботиться о наличии надежных лесов, подмостей и лестниц. Нельзя использовать для работы на высоте временные подмости, устроенные на кирпичах, камнях-ракушечниках и прочих предметах, не обеспечивающих достаточной устойчивости и надежности конструкции.

## Slide 8
При устройстве лесов возможно наличие небольшого зазора между рабочим настилом самих лесов и стеной здания. Величина данного зазора не должна превышать 150мм. Фронт работ, располагающийся под лесами, должен быть обязательно огражден.

## Slide 9
Чаше всего малярные работы приходиться выполнять со стремянок и приставных лестниц. Приставная лестница может быть металлической или изготовленной из гладкой древесины, без сучков и трещин. Для того чтобы лестница под весом работающего с нее человека не скользила по полу, на ее нижние концы надеваются резиновые наконечники. Запрещается выполнять малярные работы, стоя на верхних трех ступеньках лестницы. Стремянки, также как и приставные лестницы могут быть металлическими и деревянными. К каждой стремянке прилагается инструкция, которая запрещает проводить работы с верхней ступеньки и со следующей под ней.

## Slide 10
Перед началом работы следует лишний раз убедиться в прочности лестницы или стремянки. С шатающихся, поврежденных лестниц и стремянок работать нельзя!

## Slide 11
Все необходимые инструменты и материалы необходимо заблаговременно расположить таким образом, чтобы в ходе работы исключить все лишние движения.

## Slide 12
Одежда во время проведения работ должна быть застегнута на все пуговицы, а рукава завязаны. Длинные волосы необходимо заправить под головной убор.

## Slide 13
Место проведения работ должно быть достаточно освещено. Минимальная освещенность рабочего места должна быть не менее 50 люкс.

## Slide 14
В ходе работы, обрабатывайте только тот участок поверхности, до которого вы сможете без труда дотянуться, лучше чаще переставлять лестницу (стремянку).

## Slide 15
Если проводится совмещенная работа в несколько ярусов, то над работающими на нижних ярусах, должны быть устроены сплошные настилы (не менее двух-трех), ограждающих работников от случайного падения каких-либо предметов с верхнего яруса.

## Slide 16
Подготовку к работе красок, в состав которых входят горючие вещества, необходимо производить в отдельном подсобном помещении с хорошей вентиляцией, в котором также нельзя курить, пользоваться открытым огнем, зажигать нагревательные приборы. Осветительные приборы в данных помещениях должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении.

## Slide 17
Не следует более десяти минут находиться внутри помещения, свежеокрашенного нитрокрасками, масляными красками или лаками. Во время перерывов в работе, тару с нитрокрасками и лаками необходимо плотно закрывать крышками и пробками. Для их открывания можно применять приспособлений из дерева, алюминия или меди, чтобы избежать возгорания от случайно возникшей искры (при открывании стальными предметами).

## Slide 18
Работая с едкими или вредными веществами, следует применять защитные пасты и мази, смываемые теплой водой с мылом по окончании работы.

## Slide 19
Все малярные материалы должны применяться в строгом соответствии с имеющимися техническими условиями и инструкциями, предоставляемыми заводом-изготовителем.

## Slide 20
Предварительные работы по подготовке поверхностей, должны производиться с использованием средств индивидуальной защиты: перчаток, защитных очков, респираторов или марлевых повязок.

## Slide 21
Вредные производственные факторы при производстве малярных работ
Пыль
распыление краски при механизированном нанесении
выделение вредных веществ при высыхании
летучие растворители
Работа на высоте
Пары лакокрасочных материалов и растворителей
Растворы кислот
Электрический ток

## Slide 22
Меры предосторожности при работе с пожароопасными и токсичными материалами
инструктаж
Спецодежда
защита органов дыхания и кожных покровов
вентиляция

## Slide 23
При хранении лаков и красок:
— электропроводка в складе должна быть выполнена с выносом электровыключателей за пределы склада;
— в помещении склада должны быть вывешены на видном месте предупредительные надписи «Взрывоопасно: взрывоопасная среда», «Запрещается курить» и т.п.;
— разбавители необходимо хранить в хорошо вентилируемых помещениях с температурой воздуха от -2° до +20 °С в таре с герметическими крышками (пробками);

## Slide 24
— места складирования растворителей, красок, лаков и других веществ должны быть оборудованы естественной или искусственной вентиляцией, обеспечивающей не менее трехкратного обмена воздуха;
— курить, пользоваться спичками, керосиновыми лампами и нагревательными приборами в складах запрещается;

## Slide 25
— порожнюю тару во избежание взрыва смеси остатков паров растворителей следует выносить в отдельное помещение или на специально выделенную для этой цели площадку, расположенную в стороне от места производства работ;

## Slide 26
— металлическую тару для хранения лакокрасочных материалов закрывать пробками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразования;
— при хранении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ) в таре должны соблюдаться следующие требования:

## Slide 27
ЛВЖ в таре должны храниться только в закрытых складах, где исключается резкое колебание температуры окружающей среды;
хранение ГЖ в таре допускается в зданиях, имеющих не более 3 этажей, а ЛВЖ – в одноэтажных, без подвалов и чердаков;
ГЖ допускается хранить на открытой площадке в таре, сделанной из материала, который стоек к атмосферным воздействиям;

## Slide 28
в помещении склада разрешается хранить не более 200 м3 ЛВЖ или 1000 м3 ГЖ;
при ручной укладке бочки с ЛВЖ и ГЖ должны устанавливаться на полу не более чем в 2 ряда, при механизированной укладке бочек с ГЖ – не более чем в 5, а ЛВЖ – не более чем в 3 ряда; ширина штабеля должна быть не более 2 бочек;
ЛВЖ в стеклянной таре (бутылях) емкостью более 30 л должны храниться на полу в один ярус;

## Slide 29
ящики с ГЖ в мелкой упаковке укладывать в соответствии с предупредительной надписью «Верх»;
запрещается хранить в помещении склада ЛВЖ и ГЖ в поврежденной таре и с негерметично закрытой горловиной; пролитая жидкость должна немедленно убираться;

## Slide 30
для предупреждения разлива ЛВЖ и ГЖ их необходимо хранить на поддонах или устраивать бортики на полу;
емкости с краской (бидоны, бочки, банки) должны иметь этикетки или бирки с наименованием материала, его маркой, видом растворителя, номером партии, датой изготовления и весом.

## Slide 31
Вопросы для самопроверки
Назовите общие правила охраны труда при выполнении малярных и обойных работ?
Перечислите вредные производственные факторы при производстве малярных работ?
Перечислите правила хранения и применения полимерных материалов и изделий?
Назовите меры предосторожности при работе с пожароопасными и токсичными материалами?